## Slide 1
Intel Galileo: Medios de Entrada

## Slide 2
Intel Galileo: Medios de Entrada
Medios de Entrada en Galileo
Entradas Digitales
Entradas Analógicas
Entrada de Comunicación Serial
Intel Quark SoC
Aplicación: Joystick
Aplicación: Teclado Analógico

## Slide 3
Medios
Entrada
Entradas de Galileo:
La tarjeta Galileo nos proporciona 3 tipos de entrada de datos, con los cuales podemos ingresar información para poder controlar algún periférico o realizar alguna tarea.
Entradas digitales de propósito general.
1
Entradas analógicas (Convertidor Analógico-Digital)
2
Entrada Serial con protocolos estándar como: UART, I2C o SPI
3

## Slide 5
Entradas
Digitales de Propósito General
Galileo tiene 14 terminales de entrada digital de propósito general (mismos pines que las salidas) representadas por un identificador numérico.
Este identificar es utilizado durante la programación del dispositivo para interactuar con estos pines.
Mediante el jumper IOREF se puede seleccionar que los pines de salida proporcionen voltajes de 5V o
!

## Slide 6
Bibliotecas
Arduino
Algunas funciones a utilizar para el uso de las entradas digitales son:
    pinMode()
    digitalRead()
Para usar las funciones anteriores no es necesario incluir librería alguna.

## Slide 7
pinMode()
digitalRead()
digitalRead()
Después de especificar que una terminal se usará como entrada, se emplea esta función para leer un valor digital alto o bajo presente en dicha terminal.
Sintaxis:
    digitalRead(pin)
pinMode()
Al hacer una llama a la rutina pinMode se le deja saber a Galileo si una terminal será utilizada como entrada o salida.
Sintaxis:
    pinMode(pin, MODO)
MODO: INPUT o OUTPUT.
pin -> Número de terminal a leer

## Slide 8
Código
button.ino
Configura la terminal 13 como salida y la terminal 2 como entrada.
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop(){
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}
Lee el estado de la terminal 2..
Escribe un estado ALTO en la terminal 13
Escribe un estado BAJO en la terminal 13

## Slide 10
Entradas
Analógicas
La tarjeta Galileo cuenta con 6 entradas analógicas (A0 – A5).
Estas entradas funcionan como convertidores Analógico a Digital (ADCs) de 10 bits.
El voltaje de referencia de las entradas analógicas se puede ajustar mediante el pin Vin y el jumper Vin.
El jumper Vin es utilizado para configurar un voltaje de referencia de 5V
!
Cuidado: Si el jumper Vin está conectado y en el pin Vin se conecta otra fuente de poder, podría dañar la tarjeta.

## Slide 11
analogRead()
analogRead()
Esta función es utilizada para leer un valor analógico de alguna de las terminales de entrada A0 a A5. Este valor es representado por 10 bits, arrojando valores enteros (int) entre 0 y 1023.
Esta función tarda cerca de 100 microsegundos para leer una entrada analógica, por lo que el máximo número de lecturas es de 10,000 por segundo.
Sintaxis:
    analogRead(pin)
Donde pin es el número de la terminal analógica a leer (A0 – A5)

## Slide 12
Código
AnalogInput.ino
Se declara una variable que representará la terminal analógica A0.
int sensorPin = A0;
int ledPin = 13;
int sensorValue = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
sensorValue = analogRead(sensorPin);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(sensorValue);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(sensorValue);
}
Variable que recibirá el valor analógico representado por 10 bits.
Retardos que dependen del valor leído de la terminal analógica
La terminal 13 se configura como salida.
Lectura de la terminal analógica A0.
Se cambia el estado del pin de salida entre ALTO y BAJO.

## Slide 14
Entrada
Comunicación Serial
Como se vio anteriormente, la tarjeta Galileo cuenta con un puerto de comunicación serial, con el cual se puede intercambiar información entre otros dispositivos, permitiendo comunicarnos con la tarjeta de manera mas amigable.
Este puerto es Full-Duplex, por lo que puede enviar y recibir información al mismo tiempo, comportándose entonces como una terminal de Entrada/Salida.
!

## Slide 15
Serial.begin()
Serial.available()
Serial.read()
Serial.available()
Esta función devuelve el numero de bytes disponibles para ser leidos en el puerto serial..
Sintaxis:
    Serial.available()
Serial.begin()
Inicializa el puerto serial de Galileo y define el «baud rate» (Velocidad de transmisión de datos).
Sintaxis:
    Serial.begin(speed)
speed -> Baud Rate
Serial.read()
Lee los datos que entran en el puerto serial.
Regresa -1 si no hay datos disponibles.
Sintaxis:
Serial.read()

## Slide 16
Código
SerialInput.ino
Inicializa el puerto serial con una velocidad de transmisión de 9600 bits por segundo.
int ledPin = 13;
int inByte = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
inByte = Serial.read();
if (inByte == 'a') {
if(digitalRead(ledPin)){
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
else {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
}
}
}
Encendido y apagado del LED.
IMPORTANTE: El transmisor de la comunicación serial debe estar configurado a la misma velocidad del receptor, de lo contrario la transmisión de información no se llevara a cabo de manera satisfactoria.
!
La terminal 13 se configura como salida.
Se comprueba que existan datos disponibles para su lectura en el puerto serial
Lectura del dato entrante en el puerto serial
Variable que recibirá el byte de entrada en el puerto serial

## Slide 18
Joystick
Joystick
Un Joystick es una combinación de botones tipo push y un par de potenciómetros.
Para leer la posición de la palanca del Joystick se emplean dos potenciómetros, para el eje X y el eje Y, que se comportan como divisores de voltaje y cuyos valores son leídos por dos terminales de entrada analógica.

## Slide 19
Joystick
Esquemático

## Slide 20
Código
Joystick_v1.ino
Inicializa el puerto serial con una velocidad de transmisión de 9600 bits por segundo.
const int boton_A=2;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(boton_A, INPUT);
}
void loop() {
Serial.println(digitalRead(boton_A));
Serial.println(analogRead(A0));
delay(200);
}
Imprime valor leído de la terminal analógica A0 que corresponde al eje X
La terminal 13 se configura como salida.
Imprime el estado del botón A
Retardo de 200 milisegundos

## Slide 21
Leer todos los botones y los valores de los potenciómetros y mostrarlos serialmente…
Reto:

## Slide 23
Teclado
Analógico
Teclado Analógico
Este tipo de teclados necesitan una sola terminal para leer todos los botones ya que emplean un arreglo resistivo a modo de divisores de voltaje, obteniendo una sola salida. Es necesario que esta salida sea leída por medio de una terminal analógica, la cual detectará el voltaje recibido y por medio de alguna rutina de software se debe determinar la tecla presionada.

## Slide 24
Teclado Analógico
Esquemático

## Slide 25
Código
AnalogKeypad.ino
Inicializa el puerto serial con una velocidad de transmisión de 9600 bits por segundo.
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
if (analogRead(A0) <= 800) {
delay(10);
Serial.println(analogRead(A0));
delay(500);
}
}
Imprime valor leído de la terminal analógica A0 que corresponde a uno de los botones
Se comprueba que se haya presionado un botón
Retardo de 10 segundos para evitar el ruido por rebote del botón tipo push
Retardo de 500 milisegundos

## Slide 26
Imprimir el botón presionado, es decir, si se presiona el botón «SELECT» se mostrará en la terminal la palabra: SELECT
Reto:

## Slide 27
Este tutorial es liberado bajo la licencia:
Parte de su contenido fue obtenido de sparkfun.com
!